СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Зеленоборского сельского поселения Шадринского района является: Федеральный закон от 27.07.2013 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановление  Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  от 22.02. 2012 г. N 154, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шадринского района на 2011 – 2020 годы; Схема территориального планирования Шадринского района.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающие организации определяются схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организаций коммунального комплекса.

II.  Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Зеленоборского сельсовета разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения.

- Графическая часть

Картографическое изображение территории муниципального образования Зеленоборский сельсовет Шадринского района.

- Пояснительная записка схемы теплоснабжения

- Общие сведения о муниципальном образовании.

Зеленоборский сельсовет входит в состав Шадринского района Курганской области и является одним из 35 административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения сельсовета на 01.01.2014 г. составляет 29061 га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 19368 га.

В состав Зеленоборского сельсовета входит 4 населенных пункта – село Зеленоборское, деревни Песьяное, Ольхово Озеро и Саткан. Село Зеленоборское является административным центром поселения. Численность постоянного населения на 01.01.2014 г. составляет 390 человека, из них трудоспособного населения – 203 человека.

Территория Зеленоборского сельсовета расположена в северной части Шадринского района. С запада граничит с Ольховским сельсоветом,  с севера граничит со Свердловской областью, с востока – с  Байракским сельсоветом, Шатровским районом и Тюленёвским сельсоветом, с юга - с Ичкинским сельсоветом.

Расположение территории в глубине огромного континента определяет климат как континентальный. Она удалена от теплых морей Атлантического океана, отгорожена с запада Уральским хребтом, находится близко от центра материка, совершенно открыта с северной стороны и очень мало защищена с юга. Поэтому на территорию легко проникают как арктические холодные массы, так и теплые сухие – из степей Казахстана, что ведет к неустойчивым метеорологическим условиям. Большое влияние на климат оказывают континентальные воздушные массы умеренных широт, приходящие из Восточной Сибири.

Самым холодным месяцем является январь (в среднем −18°С), самым теплым – июль (+19°С). Абсолютный минимум температур -49°С, абсолютный максимум  + 41°С. Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего – 23 мая. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней. Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около 200 дней.

Число дней со снежным покровом составляет в среднем 161 день. Среднегодовое количество осадков составляет 300 – 400 мм, но значительно колеблется по отдельным годам. Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 59%.

Территория расположена в бассейне реки Исеть. Подстилающими почвы горными породами являются горизонтально залегающие толщи палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. На таких породах формируются черноземные почвы с относительно высоким содержанием гумуса и с большой мощностью перегнойного слоя. Территория лежит в пределах лесостепной зоны Западной Сибири.

Ветровой режим на территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы. В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV - X), наименьшую  повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4,0 м/с), наименьшие – в августе (2,6 м/с).

- Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, заключившей договоры теплоснабжения на территории Зеленоборского сельсовета,  является ОАО «Современные коммунальные системы». Этой организации сданы в аренду две угольные котельные  с.Зеленоборское. Тариф на тепловую энергию утвержден постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19.12.2013 г. №45-100 с 1 января 2014 г. - в размере 5469,47 руб./Гкал, с 1 июля 2014 г. – в размере 5704,23 руб./Гкал.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Марка котлов, установленных в котельной | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная сельсовета и клуба | 0,2 | КСВ-0,2 | 56 |
| 2. | Котельная школы | 0,2 | КСВ-0,1 2 шт. | 15 |
|  | Итого: | 0,4 | - | 71 |

Теплоснабжение (отопление) Зеленоборского сельсовета осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах: от печей (дрова);

- отопление бюджетных учреждений: здание сельсовета и клуба, здание МКОУ «Зеленоборская основная общеобразовательная школа» – от угольных котельных (приложение 1, приложение 2), ФАП – печное отопление дровами.

Нормативный расход тепловой энергии на отопление бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского совета

| № п/п | Наименование учреждения | Система отопления | Объем здания, м3 | Часовая нагрузка, Гкал/час, | Нормативный расход ТЭ на отопление здания, Гкал/год, расход топлива, м3, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Школа | уг.котельная | 2767 | 0,0569 | 132 |
| 2. | Сельсовет, клуб | уг.котельная | 2580 | 0,0628 | 158 |
| 3. | ФАП | печное | 280 | - | 15 м3 дров, 10т.угля |
| ИТОГО |  | 5627 | 0,1197 | 290 Гкал, 10т угля, 15 м3 дров |

3. Перспективное развитие сельского поселения.

На территории Зеленоборского сельсовета в перспективе планируется газификация жилого сектора. С приходом природного газа в населенный пункт жизнь сельчан качественно улучшится. Население Зеленоборского сельсовета стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и I-ой очереди (2015 г.) будет составлять,  соответственно,  410 и 398 человек. Площади населенного пункта останутся без изменений. Обеспеченность населения жильем составляет 16 кв.м/чел., показатель ниже среднерайонного (21,9 кв.м/чел.). Для увеличения показателя обеспеченности населения жильем планируется строительство малоэтажных и блокированных жилых домов, с учетом благоустроенности жилых помещений – оснащением электроснабжения и в перспективе природным газом.

В населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-I), зона автомобильного транспорта (ТР-I); производственная зона (II); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что село должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Зеленоборское имеет в настоящее время водо-, электро-, а в перспективе - газовые системы инженерного обеспечения. Деревня Песьяное – электрические системы инженерного обеспечения. В дальнейшем системы реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

- Сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при  различных вариантах топлива.

Данные для расчета:

электроэнергия – 1 кВт/ч – 3,6 МДж тепла; стоимость 1квт/ч 5,80 руб.;

дрова – 3,9 кВт/кг, стоимость 1 кг – 1,58 руб.;

уголь каменный – 5,8 кВт/кг, стоимость 1 кг – 2,89 руб.;

природный газ - 10,0 кВт/м3, стоимость 1 м3 – 3,20 руб.

| Наименование топлива | Стоимость 1 МДж тепла, руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 1,61 |
| Дрова | 0,41 |
| Уголь каменный | 0,50 |
| Природный газ | 0,32 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуемый вид топлива – природный газ.

- Перспективное теплоснабжение.

Перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры в ближайшее время нет. Застройщики  индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения – печки на дровах, в перспективе основной вид топлива – природный газ.  В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления жилого фонда отсутствует.

Объекты соцкультбыта будут снабжаться теплом по прежней схеме: здание сельсовета и клуба, здание школы – от угольных котельных, ФАП – печное отопление дровами. В перспективе названные объекты планируется снабжать теплом от автономных газовых котлов, установленных в зданиях. Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая схема систем теплоснабжения является оптимальной для поселения, ввиду ее малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту. Трассировку и прокладку тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Котельные, отапливающие здания сельсовета - клуба и школы, сданы в долгосрочную аренду и эксплуатируется ОАО «Современные коммунальные системы»,  протяженность теплотрассы составляет 71 м.

В качестве единой теплоснабжающей организации для Зеленоборского сельсовета предлагается определить ОАО «Современные коммунальные системы».

Зона деятельности теплоснабжающей организации ОАО «СКС» охватывает небольшую часть территории сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение двух социально значимых объектов бюджетной сферы, находящихся на территории с.Зеленоборское.

- Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории Зеленоборского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

Приложение 1

Схема теплотрассы от угольной котельной с.Зеленоборское (административное здание)

L56м d50

Общая протяженность в двухтрубном

исполнении – 56 м, в т.ч. по диаметрам:

d 50 мм – 56 м

Приложение 2

Схема теплотрассы от угольной котельной с.Зеленоборское (школа)

L15м d50

Школа – детский сад

Общая протяженность в двухтрубном

исполнении – 15 м, в т.ч. по диаметрам:

d 50 мм – 15 м

Приложение 3

Температурный график

угольных котельных с.Зеленоборское

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающей линии, 0С | Температура сетевой воды в обратной линии, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 43 | 37 |
| 5 | 45 | 38 |
| 4 | 46 | 39 |
| 3 | 47 | 40 |
| 2 | 49 | 41 |
| 1 | 50 | 42 |
| 0 | 51 | 43 |
| -1 | 53 | 43 |
| -2 | 54 | 44 |
| -3 | 55 | 45 |
| -4 | 56 | 46 |
| -5 | 58 | 47 |
| -6 | 59 | 48 |
| -7 | 60 | 48 |
| -8 | 61 | 49 |
| -9 | 63 | 50 |
| -10 | 64 | 51 |
| -11 | 65 | 51 |
| -12 | 66 | 52 |
| -13 | 68 | 53 |
| -14 | 69 | 54 |
| -15 | 70 | 54 |
| -16 | 71 | 55 |
| -17 | 72 | 56 |
| -18 | 74 | 57 |
| -19 | 75 | 57 |
| -20 | 76 | 58 |
| -21 | 77 | 59 |
| -22 | 78 | 60 |
| -23 | 79 | 60 |
| -24 | 80 | 61 |
| -25 | 82 | 62 |
| -26 | 83 | 62 |
| -27 | 84 | 63 |
| -28 | 85 | 64 |
| -29 | 86 | 64 |
| -30 | 87 | 65 |
| -31 | 88 | 66 |
| -32 | 89 | 66 |
| -33 | 91 | 67 |
| -34 | 92 | 68 |
| -35 | 93 | 69 |
| -36 | 94 | 69 |
| -37 | 95 | 70 |

Приложение 4

Информация об отоплении в домовладениях,

расположенных на территории Зеленоборского сельсовета

| № п.п. | Адрес жилого дома № дома | Вид отопления |
| --- | --- | --- |
| 1. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,1 | участок |
| 2. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,3 | участок |
| 3. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,5 | участок |
| 4. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,7 | участок |
| 5. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,9 | участок |
| 6. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,11 | дрова |
| 7. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,13 | дрова |
| 8. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,15 | участок |
| 9. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,17 | участок |
| 10. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,19 | дрова |
| 11. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,25 | дрова |
| 12. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,27 | дрова |
| 13. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,29 | дрова |
| 14. | с.Зеленоборское, ул.Набережная,31 | дрова |
| 15. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,1 | дрова |
| 16. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,3 | участок |
| 17. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,5 | дрова |
| 18. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,7 | дрова |
| 19. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,9 | участок |
| 20. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,11 | участок |
| 21. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,13 | участок |
| 22. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,15 | дрова |
| 23. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,17 | дрова |
| 24. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,19 | дрова |
| 25. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,21 | дрова |
| 26. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,23 | дрова |
| 27. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,25 | участок |
| 28. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,27 | участок |
| 29. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,29 | дрова |
| 30. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,31 | дрова |
| 31. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,33 | дрова |
| 32. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,35 | дрова |
| 33. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,37 | дрова |
| 34. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,39 | дрова |
| 35. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,41 | дрова |
| 36. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,43 | дрова |
| 37. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,45 | участок |
| 38. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,47 | дрова |
| 39. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,49 | дрова |
| 40. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,51 | дрова |
| 41. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,53 | дрова |
| 42. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,55 | дрова |
| 43. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,57 | дрова |
| 44. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,59 | дрова |
| 45. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,2 | дрова |
| 46. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,4 | дрова |
| 47. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,6 | дрова |
| 48. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,8 | дрова |
| 49. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,10 | дрова |
| 50. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,12 | дрова |
| 51. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,14 | участок |
| 52. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,16 | участок |
| 53. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,18 | дрова |
| 54. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,20 | дрова |
| 55. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,22 | участок |
| 56. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,24 | дрова |
| 57. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,26 | дрова |
| 58. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,28 | уголь |
| 59. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,30 | дрова |
| 60. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,32 | дрова |
| 61. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,34 | дрова |
| 62. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,36 | дрова |
| 63. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,38 | дрова |
| 64. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,40 | дрова |
| 65. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,42 | дрова |
| 66. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,44 | дрова |
| 67. | с.Зеленоборское, ул. Коммунаров,46 | дрова |
| 68. | с.Зеленоборское, ул. Жданова, 1 | участок |
| 69. | с.Зеленоборское, ул. Жданова, 3 | дрова |
| 70. | с.Зеленоборское, пер.Школьный,1 | дрова |
| 71. | с.Зеленоборское, пер.Школьный, 3 | дрова |
| 72. | с.Зеленоборское, пер.Школьный, 5 | участок |
| 73. | с.Зеленоборское, пер.Школьный, 7 | дрова |
| 74. | с.Зеленоборское, пер.Школьный, 9 | дрова |
| 75. | с.Зеленоборское, пер.Школьный, 2 | дрова |
| 76. | с.Зеленоборское, пер.Школьный, 4 | дрова |
| 77. | с.Зеленоборское, пер.Школьный, 6 | дрова |
| 78. | с.Зеленоборское, ул.Советская,2 | дрова |
| 79. | с.Зеленоборское, ул.Советская, 4 | дрова |
| 80. | с.Зеленоборское, ул.Советская, 6 | дрова |
| 81. | с.Зеленоборское, ул.Советская, 8 | дрова |
| 82. | с.Зеленоборское, ул.Советская, 10 | дрова |
| 83. | с.Зеленоборское, ул.Советская, 12 | дрова |
| 84. | с.Зеленоборское, ул.Советская, 14 | дрова |
| 85. | с.Зеленоборское, ул.Советская, 16 | дрова |
| 86. | с.Зеленоборское, ул.Советска, 1 | участок |
| 87. | с.Зеленоборское, ул.Советская, 3 | участок |
| 88. | с.Зеленоборское, ул.Советская, 5 | дрова |
| 89. | с.Зеленоборское, ул.Советская,7 | дрова |
| 90. | с.Зеленоборское, ул.Советская,9 | дрова |
| 91. | с.Зеленоборское, ул.Советская,11 | дрова |
| 92. | с.Зеленоборское, ул.Советская,13 | дрова |
| 93. | с.Зеленоборское, ул.Советская,15 | дрова |
| 94. | с.Зеленоборское, ул.Советская,17 | участок |
| 95. | с.Зеленоборское, ул.Садовая, 1 | дрова |
| 96. | с.Зеленоборское, ул.Садовая, 3 | участок |
| 97. | с.Зеленоборское, ул.Садовая, 5 | дрова |
| 98. | с.Зеленоборское, ул.Садовая, 7 | дрова |
| 99. | с.Зеленоборское, ул.Садовая, 9 | дрова |
| 100. | с.Зеленоборское, ул.Садовая, 2 | дрова |
| 101. | с.Зеленоборское, ул.Садовая, 4 | участок |
| 102. | с.Зеленоборское, ул.Садовая, 6 | дрова |
| 103. | с.Зеленоборское, ул.Садовая, 8 | дрова |
| 104. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 1 | дрова |
| 105. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 3 | дрова |
| 106. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 5 | участок |
| 107. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 7 | участок |
| 108. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 9 | участок |
| 109. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 2 | дрова |
| 110. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 4 | участок |
| 111. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 6 | дрова |
| 112. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 8 | дрова |
| 113. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 10 | дрова |
| 114. | с.Зеленоборское, ул.Трудовая, 12 | дрова |
| 115. | с.Зеленоборское, ул.Лесная, 1 | дрова |
| 116. | с.Зеленоборское, ул.Лесная, 2 | дрова |
| 117. | с.Зеленоборское, ул.Лесная, 4 | дрова |
| 118. | с.Зеленоборское, ул.Лесная, 6 | дрова |
| 119. | с.Зеленоборское, ул.Лесная, 8 | дрова |
| 120. | с.Зеленоборское, ул.Лесная, 10 | дрова |
| 121. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 1 | дрова |
| 122. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 3 | дрова |
| 123. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 5 | дрова |
| 124. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 7 | дрова |
| 125. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 9 | дрова |
| 126. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 2 | дрова |
| 127. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 4 | дрова |
| 128. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 6 | участок |
| 129. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 8 | дрова |
| 130. | с.Зеленоборское, ул.Ленина, 10 | дрова |
| 131. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,1 | дрова |
| 132. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,3 | дрова |
| 133. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,5 | дрова |
| 134. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,7 | дрова |
| 135. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,9 | дрова |
| 136. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,11 | дрова |
| 137. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,13 | участок |
| 138. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,15 | дрова |
| 139. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,17 | дрова |
| 140. | с.Зеленоборское, ул.70 лет Октября,2 | дрова |
| 141. | д.Песьяное, ул.Солнечная,1 | дрова |
| 142. | д.Песьяное, ул.Солнечная, 3 | дрова |
| 143. | д.Песьяное, ул.Солнечная, 2 | дрова |
| 144. | д.Песьяное, ул.Солнечная, 4 | дрова |
| 145. | д.Песьяное, ул.Солнечная, 6 | участок |
| 146. | д.Песьяное, ул.Солнечная,8 | дрова |
| 147. | д.Песьяное, ул.Солнечная, 10 | дрова |
| 148. | д.Песьяное, ул.Приозерная,1 | дрова |
| 149. | д.Песьяное, ул.Приозерная, 3 | дрова |
| 150. | д.Песьяное, ул.Приозерная,5 | дрова |
| 151. | д.Песьяное, ул.Приозерная,7 | участок |
| 152. | д.Песьяное, ул.Приозерная,9 | участок |
| 153. | д.Песьяное, ул.Приозерная,11 | дрова |
| 154. | д.Песьяное, ул.Приозерная,13 | участок |
| 155. | д.Песьяное, ул.Приозерная,15 | дрова |
| 156. | д.Песьяное, ул.Приозерная,17 | участок |
| 157. | д.Песьяное, ул.Приозерная,19 | участок |
| 158. | д.Песьяное, ул.Приозерная,21 | дрова |
| 159. | д.Песьяное, ул.Приозерная,23 | дрова |
| 160. | д.Песьяное, ул.Приозерная,25 | дрова |
| 161. | д.Песьяное, ул.Приозерная,2 | дрова |
| 162. | д.Песьяное, ул.Приозерная,4 | дрова |
| 163. | д.Песьяное, ул.Приозерная,6 | дрова |
| 164. | д.Песьяное, ул.Приозерная,8 | дрова |
| 165. | д.Песьяное, ул.Приозерная,10 | дрова |
| 166. | д.Песьяное, ул.Приозерная,12 | дрова |
| 167. | д.Песьяное, ул.Приозерная,14 | дрова |
| 168. | д.Песьяное, ул.Приозерная,16 | участок |
| 169. | д.Песьяное, ул.Приозерная,18 | участок |
| 170. | д.Песьяное, ул.Приозерная,20 | участок |
| 171. | д.Песьяное, ул.Приозерная,22 | дрова |

# Text boxes

Административное здание, ДК

Угольная котельная

Угольная котельная